4.6
library ieee; / use ieee.std_logic_1164.all; / entity left_shift is / port( / a: in std_logic_vector(7 downto 0); / ctrl: in std_logic_vector(2 downto 0); / y: out std_logic_vector(7 downto 0) / ); / end left_shift; / architecture shift_arch of left_shift is / begin / y <= a when(ctrl="000") else / a(6)&a(5)&a(4)&a(3)&a(2)&a(1)&a(0)&a(7) when(ctrl="001") else / a(5)&a(4)&a(3)&a(2)&a(1)&a(0)&a(7)&a(6) when(ctrl="010") else / a(4)&a(3)&a(2)&a(1)&a(0)&a(7)&a(6)&a(5) when(ctrl="011") else / a(3)&a(2)&a(1)&a(0)&a(7)&a(6)&a(5)&a(4) when(ctrl="100") else / a(2)&a(1)&a(0)&a(7)&a(6)&a(5)&a(4)&a(3) when(ctrl="101") else / a(1)&a(0)&a(7)&a(6)&a(5)&a(4)&a(3)&a(2) when(ctrl="110") else / a(0)&a(7)&a(6)&a(5)&a(4)&a(3)&a(2)&a(1); / end shift_arch;

5.3
architecture if_arch of decoder4 is / begin / process(s,en) / begin / if(s="00" and en="1") then / x <= "0001"; / elsif(s="01" and en="1") then / x <= "0010"; / elsif(s="10" and en="1") then / x <= "0100"; / elsif(s="11" and en="1") then / x <= "1000"; / else / x <= "0000"; / end if; / end process; / end if_arch;

5.4
architecture case_arch of decoder4 is / signal ens <= en&s; / begin / process(ens) / begin / case ens is / when "000"|"001"|"010"|"011" => / x <= "0000"; / when "100" => / x <= "0001"; / when "101" => / x <= "0010"; / when "110" => / x <= "0100"; / when others => / x <= "1000"; / end case; / end process; / end case_arch;